# Specifikation ombyggt fordon

| Fabrikat, modell | Ford Sierra 2.0 iS |
| --- | --- |
| Årsmodell | 1986 | Registreringsnr | ABC123 |
| Chassinr | GCE…………… |

Specifikation av ändringar

| Område | Original | Ändrat/utbytt till | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Karosseri, stomme |  |  | Ingen betydande ändring |
| Framaxel/framvagn | McPherson, fjäder med diameter 160 mm, tråddiameter 12 mm, längd 320 mm. Kränghämmare 22 mm | McPherson med justerbara fjäderplattformar, fjäder med diameter 60 mm, tråddiameter 13 mm, längd 280 mm. Bärarmar justerbara för ändrad camber, kränghämmare modell ”kniv” med justerbar verkan, justerbara casterstag. Justerbara stötdämpare. |  |
| Bakaxel/bakvagn | Semi-trailing, fjäder med diameter 130 mm, tråddiameter 14 mm, längd 306 mm. Fjäder placerad på bärarm framför hjulcentrum. Kränghämmare 10 mm | Ändrad till coilover med fjäder bakom hjulcentrum. Justerbara fjäderplattformar, fjäder med diameter 60 mm, tråddiameter 12 mm, längd 300 mm. Justerbara stötdämpare, kränghämmare 14 mm | På grund av ändrad utväxling för fjädern när den monterats bakom hjulcentrum är fjädern mjukare, utväxlingen gör att fjäderkraften på hjulet ändå är större |
| Motor | 2.0 l rak fyrcylindrig OHC/”Pinto” med insprutning, 115 hk, 154 Nm | 2.9 V6 24v från Scorpio 24v, 195 hk, 290 Nm | Motor i originalskick med katalysatorrening, lambdastyrning etc. |
| Växellåda | Typ 9 femväxlad manuell | MT-75 femväxlad manuell, från Sierra 2.9 | Kraftigare växellåda helt i aluminium, med andra utväxlingar och andra infästningar |
| Slutväxel | 7” kronhjul, utväxling 3.54:1, drivknutar av typ tripod | 7,5” kronhjul, utväxling 3.64:1, diffbroms, drivknutar av typ Lobro (Ford Scorpio 2.9 24v) | Kraftigare differential med differentialbroms, flera infästningspunkter skiljer, kraftigare drivknutar |
| Bromsar fram | 240x24 mm ventilerade skivor, enkolvsok med 54 mm kolvdiameter | 280x24 mm ventilerade skivor (Mondeo V6), enkolvsok med 60 mm kolvdiameter (Mondeo V6) |  |
| Bromsar bak | 228x63,5 mm trummor | 270x20 mm ventilerade skivor (Scorpio kombi), elkolvsok med 43 mm kolvdiameter |  |
| Huvudbromscylinder | ATE 22,2 mm diameter | ATE 25,4 mm diameter |  |
| Styrväxel | Manuell kuggstång, cirka 4 rattvarv mellan fulla utslag | Servoassisterad kuggstång (Sierra V6), cirka 3 rattvarv mellan fulla utslag |  |
| Rattaxel | Fast | Rattaxel med justerbar ratt (Sierra V6) |  |
| Övrigt |  |  |  |

## Instruktioner

Fyll i bladet så noga du kan. Tänk på att vara tydlig med vad skillnaden är mellan komponenterna. Till exempel ska du ange bromsskivornas diameter och tjocklek, både för original och de nya delarna. När det gäller komponenter där det inte är självklart vad som skiljer, tänk på att föra in en beskrivning av skillnaden.

Använd fältet ”kommentar” för att ge en kompletterande beskrivning av hur bytet påverkar fordonets egenskaper eller prestanda, där det behövs.

SFRO använder detta underlag för att föra in uppgifter i besiktningsprotokollet. Normalt sett kontrollmäts vissa komponenter, räkna också med att det kan krävas ytterligare underlag (kvitton, tekniska dokument etc.) för att styrka vissa komponenters egenskaper i tveksamma fall.

Underlaget är viktigt för att ge besiktningsorganen och Transportstyrelsen tydlig information om vad som ändrats på fordonet, och hur det påverkar dess egenskaper och prestanda. Det för det lättare att se att definitionen på ombyggt fordon verkligen uppfylls.

## Transportstyrelsens definition av ombyggt fordon

Serietillverkat fordon som tidigare har tagits i bruk och med utgångspunkt från den ursprungliga stommen och karosseriet ändrats av enskild person för eget bruk i sådan omfattning att tidigare egenskaper eller prestanda i större grad förändrats.

Ursprungsfordonets grundkonstruktion skall utan svårighet kunna igenkännas trots de utförda ändringarna.

Följande större ombyggnader omfattas var för sig av definitionen.

1. fram- och bakaxel med hjulupphängning utbytts eller

2. större del av stomme eller karosseri utbytts eller ändrats.

Följande ombyggnader omfattas av definitionen först i kombination med ytterligare definierad ombyggnad.

1. styrinrättning med rattaxel utbytts,

2. motor med kraftöverföring utbytts eller

3. bromssystem utbytts.